## Slide 1
Тема:
Лабораторная работа №1. Измерение массы тела на рычажных весах
6
Класс
Физика

## Slide 2: Повторение:
Масса –
Единица измерения массы
Весы –
Виды весов –

## Slide 3: Лабораторная работа № 1
Измерение массы тела на рычажных весах

## Slide 4: Необходимые принадлежности.
Рычажные весы с гирями, пинцет

## Slide 5: Необходимые принадлежности.
Бруски

## Slide 6: Необходимые принадлежности.
Стакан, вода
Стеклянный сосуд

## Slide 7: Выполнение работы:
1. Ознакомьтесь со строением рычажных весов и гирями, имеющими разную массу.

## Slide 8: Выполнение работы:
2. Перед взвешиванием весы необходимо привести в уравновешенное состояние. При необходимости на чашки нужно положить полоски бумаги.

## Slide 9: Выполнение работы:
3. Взвешиваемое тело кладут на левую чашку весов, а гири на правую.

## Slide 10: Выполнение работы:
4. Во избежание порчи весов берут гирю с массой, близкой к массе взвешиваемого тела. При большой разнице масс весы могут зашкаливать.
≈

## Slide 11: Выполнение работы:
5. На чашки весов нельзя класть мокрые, грязные, горячие тела, наливать жидкости, насыпать без использования подкладки сыпучие вещества
(сахар, песок,
соль).

## Slide 12: Выполнение работы:
6. Нельзя взвешивать тела тяжелее, чем указано в паспорте весов.

## Slide 13: Выполнение работы:
7. Мелкие гири нужно брать из коробки только пинцетом. Если брать их руками, то влага и жир с рук перейдут на гири и изменят их массу.

## Slide 14: Выполнение работы:
8. Если гиря окажется легче взвешиваемого тела, то в чашку надо подкладывать гири.

## Slide 15: Выполнение работы:
9. Если весы уравновесятся, стрелка покажет 0 или же чашки расположатся на одной линии, затем подсчитывают общую массу гирь, лежащих на чашке весов.

## Slide 16: I. Определим массу твёрдого тела
1. На весах взвешивают массу алюминиевого бруска ().

## Slide 17: Выполнение работы:
2. Подсчитывают массу гирь, которыми уравновешивают тело (алюминиевый брусок):

## Slide 18
3. Находят массу алюминиевого бруска.
4. Данные заносят в таблицу.
Выполнение работы:

## Slide 19: Выполнение работы:
Масса гирь, которыми уравновешивают тело
( алюминиевый брусок):
Масса тела:
20г + 1г + 500мг + 200мг + 50мг =
21 г 750 мг
21,75г
= 21,75 г
= 0,02175 кг

## Slide 20: Таблица:
Жидкость
Твердое тело (алюминиевый брусок)
Газ
Пластмассовый брусок
Железный брусок
0,02175 кг

## Slide 21: II. Определим массу жидкости
1. На весах взвешивают массу пустого стакана ().

## Slide 22: Выполнение работы:
2. Снимают стакан с чашки и наливают в него определенное количество воды.

## Slide 23: Выполнение работы:
3. Ставят стакан с водой на чашку весов и взвешивают массу стакана с водой .

## Slide 24: Выполнение работы:
4. Определяют массу воды в стакане по формуле:
= -
5. Данные заносят в таблицу:

## Slide 25: Видео

## Slide 26: Выполнение работы:
1) Масса гирь, которыми уравновешивают
тело (стакан):
Масса стакана:
10г + 2г + 1г + 100мг + 50мг =
13 г 150 мг
13,15г
2) Масса гирь, которыми уравновешивают
тело (стакан с водой):
50г + 20г + 20г + 5г +2г + 200мг + 100мг + 50 мг =
97 г 350 мг
Масса стакана с водой:
97,35г
3) = -
= 97,35 г – 13,15 г =
84,2 г
= 0,0842 кг

## Slide 27: Таблица:
Жидкость
Твердое тело (алюминиевый брусок)
Газ
Пластмассовый брусок
Железный брусок
0,0842 кг
0,02175 кг

## Slide 28: II. Определим массу газа

## Slide 30: Выполнение работы:
Масса гирь, которыми уравновешивают
стеклянную колбу с воздухом :
Масса колбы с газом:
127 г 620 мг
2) Масса гирь, которыми уравновешивают
стеклянную колбу без воздуха:
Масса колбы без газа:
126,57 г
3) = -
= 127,62 г – 126,57 г =
1,05 г
= 0,00105 кг
127,62 г
126 г 570 мг

## Slide 31
Таблица:
0,0842 кг
21,75г
Жидкость
Твердое тело (алюминиевый брусок)
Газ
Пластмассовый брусок
Железный брусок
0,0842 кг
21,75г
кг

## Slide 32: Самостоятельно:
Масса гирь, которыми уравновешивают тело
( пластмассовый брусок):
10г + 1г + 200мг + 100мг + 50мг + 20мг + 20мг =
?
?

## Slide 33: Самостоятельно:
Масса гирь, которыми уравновешивают тело
( железный брусок):
50г + 10г + 1г + 500мг+ 200мг + 200мг + 50мг =

## Slide 34: Задание:
Записать в тетрадях название лабораторной работы, необходимые принадлежности и ход выполнения работы ( тема 15 стр. 31 )
Подсчитать массу взвешиваемого тела ( пластмассового и железного бруска ) и заполнить таблицу