## Slide 1: KIMYO
9-sinf
Mavzu: Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari.

## Slide 2: Suvning qattiqligiga nima sabab?
Tabiatda toza suv uchramaydi: uning tarkibida doimo biror moddalar aralashgan bo‘ladi. Jumladan, suv yer qobig‘idagi tuzlar bilan o‘zaro ta’sirlashib, muayyan qattiqlikka ega bo‘lib qoladi.

## Slide 3: Suvning qattiqligi
Ma’lumki, sayyoramiz yuzasining 2/3 qismi suv bilan qop­langan. Inson hayotini suvsiz tasavvur qilish mumkin emas

## Slide 4: Suvning qattiqligi
Suvning qattiqligi – suvda kalsiy kationlari
va magniy kationlari
borligidan kelib chiqadigan xossalar to‘pIami.

## Slide 5: Yumshoq suv
Yumshoq suv – tarkibida Ca2+ va Mg2+ ionlari bo‘lmagan yoki juda kam bo‘lgan suv.

## Slide 6: Suv barcha tirik organizmlarning hayot birligi hisoblanadi
Yer yuzasida suvning qariyb 97% ini dengiz, ocean suvlari tashkil etib, ular iste’molga yaroqsizdir. Qolgan 2-3% ini esa daryo, ko‘l va yer osti suvlari tashkil etadi.
Bundan ko‘rinib turibdiki, chuchuk suv zahiralari juda ham ozdir.
Ulardan oqilona, tejab ishlatishimiz har birimizning vazifamizdir.

## Slide 7: Quyqa suv isishni qiyin­lashtiradi
Qattiq suv ko‘p texnik maqsadlar uchun yaroqsiz hisob­lanadi. Qattiq suvdan foydalanilganda isitish tizimi bug‘ qozon­lari devorlari­ magniy, kalsiy karbonatlar va boshqa tuzlardan iborat quyqa bilan qoplanib qoladi, qozon devorlarining ishdan chiqishiga sabab bo‘ladi.

## Slide 8: Suvda sovun nega ko‘pirmaydi?
Qattiq suvda sovun ko‘pirmaydi, chunki magniy va kalsiy ionlari sovun bilan suvda erimaydigan birikmalar­ hosil qiladi.

## Slide 9: Vaqtinchalik qattiqlik
Vaqtinchalik qattiqlik –
suvda magniy va kalsiy gidrokarbonatlar
[Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2] mavjudligi bilan bog‘liq.

## Slide 10
Doimiy qattiqlik — suvda magniy va kalsiy sulfatlar va xloridlar [CaSO4, CaCl2; MgSO4, MgCl2] mavjudligi bilan bog‘liq.

## Slide 11: Vaqtinchalik qattiqlik
Kalsiy qattiqligi — suvda kalsiy tuzlari mavjudligi bilan bog‘liq.
Magniy qattiqligi — suvda magniy tuzlari mavjudligi bilan bog‘liq.
Umumiy qattiqlik — suvning kalsiy va magniy qattiqligi yig‘indisi.

## Slide 12: Suvni yumshatish
Suvning qattiqligini pasaytirish, yumshatish uchun distillatsiya (suvni haydash) hamda kimyoviy usullardan foydalaniladi.

## Slide 13: Suvni yumshatish
Ca(HCO3)2 CaCO3+ H2O + CO2
Mg(HCO3)2 MgCO3+ H2O + CO2
Kimyoviy usullarda magniy va kalsiy ionlari suvdan erimaydigan birikmalar tarzida chiqarib yuboriladi.
Buning uchun: Suvni qaynatish yo‘li bilan vaqtinchalik
qattiqlik yo‘qo­tiladi:

## Slide 14: Suvni yumshatish uchun
2. Ohakli suv qo‘shiladi:
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 =2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 =CaCO3* MgCO3 + 2H2O

## Slide 15: Suvni yumshatish uchun
3. Ishqor ta’sir ettiriladi:
Ca(HCO3)2 + 2NaOH= CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + 2NaOH= MgCO3 + Na2CO3 + 2H2O

## Slide 16: Suvni yumshatish uchun
  4. Soda (Na2CO3) qo‘shib Mg+2 va Ca2+ ionlari cho‘ktiriladi:
  Ca(HCO3)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaHCO3
  Mg(HCO3)2 + Na2CO3 MgCO3 + 2NaHCO3
Bunda kalsiy va magniy ionlari suvda erimaydigan karbo­natlar tarzida eritmadan chiqarib yuboriladi.

## Slide 17: Doimiy qattiqlikni yo‘qotish
Doimiy qattiqlik suvni qaynatish bilan yo‘qolmaydi.
Uni soda yoki natriy fosfat qo‘shib yo‘qotiladi:
CaSO4 + Na2CO3 =CaCO3 + Na2SO4
3MgSO4 + 2Na3PO4 =Mg3(PO4)2 + 3Na2SO4

## Slide 18: Sanoatda suvning qattiqligini yo‘qotish
Sanoatda suvning qattiqligini yo‘qotish uchun ion almashi­­nuv usuli qo‘llaniladi. Kationitli kolonkadan o‘tkazilgan suvning tarkibidagi Ca2+, Mg2+ ionlari Na+ ionlariga almashib, kolonkada qoladi va natriy ionlari suvga o‘tadi:

## Slide 19: Kationitlar
Kationitlar — suvda erimaydigan, tarkibida tashqi muhit kationlariga (Ca2+, Mg2+) almashina oluvchi, harakatchan kationlar (Na+) tutadigan qattiq moddalar.

## Slide 20: Anionitlar
Anionitlar — suvda erimaydigan, tarkibida tashqi muhit anionlariga (SO42-, Cl–) almashina oluvchi, harakatchan anionlar tutadigan qattiq moddalar.

## Slide 21: Mustaqil ish
Vaqtinchalik va doimiy qattiqlikning farqi nimada?
Daryo suvi, dengiz suvi va yomg‘ir suvining qattiqlik
darajalari­ qanday bo‘ladi?

## Slide 22: Vaqtinchalik qattiqlikni yoqotish usullari
Qaynatish
Mg(HCO3)2+2Ca(HCO3)2→MgCO3CaCO3↓+2CO2 + 2H2O
Ishqor, ohak, soda qo‘shib yo‘qotish
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3↓ + 2H2O
Ca(HCO3)2 + Na2CO3 = CaCO3↓+ 2NaHCO3
1
2

## Slide 23: Doimiy qattiqlikni yoqotish usullari
Soda, natriy fosfat qo‘shib yo‘qotish
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4;
MgCl2 + Na2CO3 = MgCO3↓ + 2NaCl;
3CaSO4 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4
Ionitlar qo‘shib yo‘qotish mumkin
2RH + Ca2+ R2Ca + 2H+ (kationit)
2ROH + SO42- R2SO4 + 2OH- (anionit)
1
2
Ionitlar - tarkibidagi harakatchan kationlarini (masalan, Na +) suvdagi Ca2+ va Mg2+ ionlariga almashinadigan qattiq polimer moddalar.

## Slide 24: Mustahkamlash
Vital
Important
Key
Big deal
Suvning qattiqligini o‘lchash birligi | mg/l | m-ekv/l
Yumshoq | < 17,1 | < 0,35
O‘rta qattiq | 60-120 | 1,2-2,4
Qattiq | 120-180 | 2,4-3,6
Juda qattiq | >180 | >3,6
1-masala. 50 l suvdа 40,8 g Mg(HCO3)2 mаvjud bo‘lsа, shu suvning muvаqqаt qаttiqligini tоping. Yechish:1) tuzning ekvivаlenti аniqlаnаdi. 2) muvаqqаt qаttiqlik tоpilаdi.
Jаvоb: 11,18

## Slide 25
2-masala. Таrkibidа CаSO4(0,02%), MgSO4(0,01%) bo‘lgаn dоimiy qаttiqlikkа egа suv mаvjud. 20 l hаjmdаgi shu suvni qаttiqligini yo‘qоtish uchun Na2CO3 ni ρ=1,2, C%=18% li eritmаsidаn qаnchа hаjm qo‘shish kerаk?
Yechish: Suvning mаssаsi tоpilаdi (ρ=1)
m= ρ·υ=1·20=20 (kg suv)
2) Shu suvdаgi tuzlаr mаssаsi аniqlаnаdi.
а) m=20000·0,0002=4 g CаSO4
b) m=20000·0,0001=2 g MgSO4
Mustahkamlash

## Slide 26
3) Тuzlаrni sоdа bilаn reаksiyasi yozilаdi vа tоpilgаn mаssаlаrigа muvоfiq keluvchi sоdа mаssаsi аniqlаnаdi.
CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3↓ + Na2SO4
MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4
136 —— 106
4 —— Х Х = 3,12
b) 120 —— 106
2 —— Х Х = 1,77
4) Na2CO3 ning umumiy mаssаsi 3,12+1,77=4,89
5) m= ρ·υ·ω fоrmulаdаn hаjm tоpilаdi.
Jаvоb: 22,64 ml
Mustahkamlash

## Slide 27
Rasmlarni bog‘lovchi sababni toping
Muammoli topshiriqlar
2-topshiriq.
1. Choynak tubida hosil bo‘lgan quyqa tarkibida karbonatlar borligini qanday bilish mumkin?
2. Nima uchun buloq suvi ta’mga ega, yomg‘ir suvi esa ta’msiz?
Topshiriq

## Slide 28
Grunt suvlari tarkibiga qattiq tuzlar qanday tushishini rasm orqali ifodalang.
Fanlararo bog‘lanish, o‘quvchining tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish

## Slide 29: Suvni qattiqligini aniqlash bo‘yicha tajriba
Suvning qattiqligini aniqlash uchun konsentrlangan sovun eritmasidan foydalaniladi. Etalon sifatida distillangan suv olinadi.
Suv namunalari | Sovun eritmasi tomchilari | Natijalar
Distillangan suv | 3 | Barqaror ko‘pik hosil bo‘ldi.
Vodoprovod suvi | 12 | Barqaror ko‘pik va pag‘asimon cho‘kma paydo bo‘ldi.
Quduq suvi | 14 | Barqaror ko‘pik va pag‘asimon cho‘kma paydo bo‘ldi.
Yomg‘ir suvi | 5 | Barqaror ko‘pik hosil bo‘ldi.
Xulosa: Distillangan suvda tuzlar mavjud emas. Yomg‘ir suvida Ca2+ va Mg 2+ tuzlari deyarli yo‘q. Quduq va vodoprovod suvlari esa qattiq.
O‘quvchining tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish

## Slide 30
“Suvning qattiqligi va uni yo‘qotish usullari” mavzusida loyiha ishi
Loyiha ishi yuzasidan o‘quvchilar taqdimot orqali hisobot beradilar
Loyiha ishining maqsadi:
“Suvning qattiqligi” tushunchasi, uning ta’siri va yo‘qotish usullarini nazariy o‘rganish.
Turli qattiqlikka ega bo‘lgan suvlar ustida tajriba olib borish.
Loyiha ishi tarkibi
Kirish qismi
Asosiy mazmun
Xulosa
Darsdan tashqari mashg‘ulot

## Slide 31
Suv
Qattiq
Yumshoq
Doimiy
Vaqtinchalik
Na2CO3 ,Na3PO4
bilan yo‘qotish
Ionitlar
bilan yo‘qotish
Kimyoviy
tajriba
Ishqor, ohak,soda bilan yo’qotish
Qaynatish
Mavzuni o‘rganish metodlari
Muammoli savollar
Masalalar
yechish
Grafik,
rasm, jadvallar
Loyihalar ustida ishlash
XULOSA

## Slide 32
Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar
1. Darslikdagi 24-mavzuni o‘qish, tegishli atamalar, reaksiya tenglamalarini yozish va o‘rganish.
2. Vaqtinchalik va doimiy qattiqlikning farqi nimada?
3. Daryo suvi, dengiz suvi va yomg‘ir suvining qattiqlik darajalari qanday bo‘ladi?
4. Qattiqligi 3 mg-ekv bo‘lgan 500 litr suvni yumshatish uchun qancha gramm soda qo‘shish kerak?