## Slide 1: KIMYO
9-sinf
Mavzu:
Qotishmalar
Laboratoriya ishi №5
Qotishmalarning namunalari bilan tanishish

## Slide 2: Metallar qotishmalari
Qotishmalar – suyuqlantirilgan metallarda boshqa me­tallar, metallmaslar, murakkab moddalar erishidan hosil bo‘lgan eritmalar.
Qotishmalar kristall tuzilishga ega bo‘ladi.

## Slide 3: Qotishmalarning xossalari
99 % mis va 1 % berilliydan tashkil topgan qotishma misdan 7 marta qattiq bo‘ladi.
50,1 % vismut, 24,9 % qo‘rg‘oshin, 14,2 % qalay, 10,8 % kadmiydan iborat qotishma 65,5 °C da suyuqlanadi
(vismut – 271,3 °C, qalay –231,9 °C, kadmiy – 320,9 °C, qo‘rg‘oshin – 327,4 °C da suyuqlanadi).

## Slide 4: Qotishmalar tiplari
Qotishmalar
Qattiq eritmalar
Qattiq eritmalar mexanik
Intermetalidlar
Metallarning
aralashmalari

## Slide 5: Qotishmalar tiplari
Qotishma tipi | Tavsifnomasi | Misol
Qattiq eritmalar | Suyuqlantirilgan metallar hohlagan | Ag - Cu; Ag - Au; Cu - Ni
 | tenglikda aralashtiriladi. | 
Metallarni mexanik | Suyultirilgan metallarning | 
aralashmasi | aralashmalari sovutilganda. | Pb - Sn; Pb - Ag; Bi - Cd
 | qotishmalar hosil qiladi. U har bir | 
 | metalning juda mayda kristallaridan | 
 | tashkil topgan. | 
Intermetalidlar | Suyultirilgan metallar o‘zaro kimyoviy birikmalar hosil qiladi. | Zn - Cu; Ca -Sb; Pb -Na

## Slide 6: Qotishmalar vakillari
Bronza
Latun
Duralyumin
Cho‘yan
Po‘lat
Melxior

## Slide 7: Ayrim qotishmalar haqida ma’lumot
Qotishmalar nomi |  |  | Qotishmalarning |  |  |  |  |  | Qotishmalarning
 |  |  | foiz tarkiblari, |  |  |  |  | % | ishlatilish sohalari
Duralyuminiy |  |  | Al 95—97; Cu 1,4; Mg |  |  |  |  |  | Samolyotsozlikda
 |  |  | 0,4—2,8; Mn 0,2—1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Isitish asboblari
Nikelin |  |  | Cu | 67; |  | Ni | 32, | Mn 1 | tayyorlashda
Pexral |  |  | Fe 73; |  |  |  | Cr 18, |  | Zanglamaydigan po‘lat
 |  |  |  |  |  | Ni | 9 |  | sifatida
 |  |  |  |  | Fe | 70–85, |  |  | Tez kesar asboblar
Volframli po‘lat |  |  | W | 12–23, Cr |  |  |  | 2–6, | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | tayyorlashda
 |  |  |  |  | C | 0,5–0,6 |  |  | 
Qo‘rg‘oshinli babbit |  |  | Pb | 80-82, |  |  | Sn 16–18 |  | Podshiðniklar
 |  |  |  |  |  |  |  |  | tayyorlashda
Qalayli babbit |  |  |  |  | Sn | 82–84, |  |  | Mashinasozlikda
 |  |  | Sb |  | 10–12, Cu 6 |  |  |  | 

## Slide 8: Laboratoriya ishi №5
Qotishmalar qattiq va yumshoq, qiyin va oson suyuqla­nuvchi, ishqor va kislotalar ta’siriga chidamli turlarga bo‘linadi.

## Slide 9: Laboratoriya ishi №5. Jadvalni to‘ldiring
Qotishma nomi | Tarkibi | Xossasi | Qo‘llanilishi | 
Bronza |  |  |  | 
Latun |  |  |  | 
Dyuralyumin |  |  |  | 
Cho‘yan |  |  |  | 
Po‘lat |  |  |  | 
Melxior |  |  |  | 

## Slide 10
Qotishma nomi | Tarkibi | Xossasi | Qo‘llanilishi
Bronza | mis va qalay(20%) | yaxshi | mashinasozlik,
 |  | quyiladi | badiiy quymachilik
Latun | mis va 10-50% rux | qovushqoqlik | uskunalar, maishiy predmetlar
Dyuralyumin | 95% alyuminiy, magniy, | mustahkam, | samolyotsozlik-mashinasozlik
 | mis, marganes | engil | 
Cho ‘yan | Temir, uglerod 1,7-4,3%, | yumshoq, | mashinasozlik
 | kremniy 4% gacha, | mo‘rt | 
 | marganes !,5% | qattiq | 
Po‘lat | temir, 2% uglerod, | mustahkam, | mashinasozlik -
 | marganes, | korroziyaga | instrumentlari
 | oltingugurt | chidamli | 
Melxior | 80% mis, 20% nikel | qovushqoqlik | oshxona anjomlri,
 |  |  | badiiy mollar

## Slide 11: Qotishmalar xossalari
Metall yaltiroqligi
Elektr va issiqlik o‘tkazuvchanlik
Mustahkamlik
Qattiqlik
Korroziyaga chidamlilik
Ishlatishga chidamlilik

## Slide 12: Masala
Mis va ruxdan iborat 60 gr
qotishmaga ortiqcha miqdorda xlorid kislota
ta’sirlashganda 1,12 l hajmda (m.sh.da) gaz
ajralib chiqdi. Qotishmadagi metallarning
massa ulushini % larda hisoblang.

## Slide 13: Masalaning yechimi

## Slide 14
Insonlar qadimdan ishlatib kelgan qotishmalar haqida ma’lu­mot­ to‘plang va kimyo to‘garagida muhokama qiling.

## Slide 15
Мustаqil bajarish uchun topshiriqlar
1. Qotishmalar qanday olinadi?
2. Qotishmalarning xossalari nimalarga bog‘liq bo‘ladi?
3. 60 % mis va 40 % ruxdan iborat qotishmaning kimyoviy birikma sifatida formulasini aniqlang.
4. 99 % mis va 1 % berilliydan tashkil topgan qotishmaning 10 g miqdorini to‘la eritish uchun 20 % li nitrat kislota eritmasidan necha gramm kerak bo‘ladi?