## Slide 1
Laboratoriya ishi №5
Mavzu:
Yarimo‘tkazgichli diodning volt-amper xarakteristikasini o‘rganish.
O‘qituvchi: Toshkent shahar Uchtepa tumani 287-maktab
fizika fani o‘qituvchisiXodjayeva Maxtuma Ziyatovna.
10-sinf
Fizika

## Slide 2: Dars rejasi
Laboratoriya ishini bajarishda texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishish
Laboratoriya ishini bajarishda kerakli bo‘lgan jihozlar bilan tanishish
Laboratoriya ishini tajribada ko‘rsatish

## Slide 3
Аmpermetr
Tok manbayi
Diod
Kerakli asboblar:

## Slide 4: Ishni bajarish tartibi
1. Tok manbayi, ampermetr va dioddan iborat sxema virtual stendda yigʻiladi.
2. Diod toʻgʻri holda ulanadi va tok manbayining surgichi orqali navbat bilan 0 da 20 V gacha 2 V oraliq bilan kuchlanish beriladi. Berilgan kuchlanish va ampermetr koʻrsatishi jadvalga yoziladi.
3. Diod teskari holda beriladi va kuchlanishni 0 dan oshirib borilib bir necha qiymatlar olinadi va jadvalga yoziladi.
4. Ikkala holatda olingan qiymatlar umumlashtirilib, diodning volt-amper xarakteristkasi quriladi.

## Slide 26
Tajriba yakunlandi

## Slide 27
U (mV) | 0 | 65,8 | 616,9 | 626,2 | 636,4 | 670,2 | 689,4 | 733 | =740,4 | 754,7
(mA) | 0 | 0 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 7,9 | 11,5 | 26,4 | 30,4 | 39,9
U (mV) | 0 | 65,8 | 616,9 | 626,2 | 636,4 | 670,2 | 689,4 | 733 | =740,4 | 754,7
 | 0 | 0 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 7,9 | 11,5 | 26,4 | 30,4 | 39,9
766,7 | 810,8 | 850 | 893,2 | 917,8 | 924,4 | 927 | 932,1 | 967,9 | 1100 | 1200
50 | 113,2 | 226,9 | 460 | 661,9 | 725,6 | 752 | 805,2 | 1300 | 2900 | 6800

## Slide 28
Chart: Volt-amper xaraktersistkasi
| 0 | 616.9 | 626.20000000000005 | 636.4 | 670.2 | 689.4 | 733 | 740.4 | 754.7 | 766.7 | 810.8 | 850 | 893.2 | 917.8 | 924.4 | 927 | 932.1 | 967.9 | 1100 | 1200
 | 0 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 7.9 | 11.5 | 26.4 | 30.4 | 39.9 | 50 | 113.2 | 226.9 | 460 | 661.9 | 725.6 | 752 | 805.2 | 1300 | 2900 | 6800

## Slide 29: Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar
1. Mavzuga oid savollarga javob yozing. (167-bet)
2. Laboratoriya ishi natijalarini tahlil qiling va xulosa yozing.