## Slide 1
FIZIKA
8-sinf

## Slide 2
Savol: Nima uchun simyog‘ochga qo‘ngan qushlarni tok urmaydi?
Javob: Qushning qarshiligi o‘tkazgich simning qarshiligiga qaraganda katta bo‘lgani uchun.
MUSTAHKAMLASH
R

## Slide 3
FIZIKA
MAVZU: LABORATORIYA ISHI: OM QONUNINI O‘RGANISH

## Slide 4
ISHNING MAQSADI
O‘tkazgich uchlaridagi kuchlanish va undan o‘tayotgan tok kuchini o‘lchash hamda Om qonuniga ko‘ra o‘tkazgich qarshiligini aniqlashni o‘rganish.

## Slide 5
KERAKLI JIHOZLAR
1. Tok manbai
2. Milliampermetr
3. Rezistor
4. Kalit
5. Ulovchi simlar

## Slide 6
ISHNI BAJARISH TARTIBI
1. Tok manbai, iste’molchi − rezistor, milliampermetr, voltmetr va kalitdan iborat elektr sxema asosida zanjirni yig‘ing. Kalitni ochiq qoldiring.

## Slide 7
ISHNI BAJARISH TARTIBI
2. Tok manbaining iste’molchiga kuchlanish berish murvati 4 V holatiga qo‘yiladi.
3. Kalit ulanadi. Rezistordan o‘tayotgan tok kuchi milliampermetr va uning uchlaridagi kuchlanish voltmetr yordamida o‘lchanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etildi.

## Slide 8
ISHNI BAJARISH TARTIBI
4. Kalit uziladi. Tok manbaining iste’molchilarga kuchlanish beruvchi murvati 6 V holatiga qo‘yib, tajriba takrorlanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etiladi. So‘ngra kalit uziladi.
5. Tok manbaining iste’molchilarga kuchlanish beruvchi murvati 8; 10 V holatiga qo‘yib, tajriba takrorlanadi. Olingan natijalar jadvalga qayd etiladi.

## Slide 9
ISHNI BAJARISH TARTIBI
6. O‘tkazgichning elektr qarshiligi Om qonuniga ko‘ra hisoblang va uni jadvalga qayd eting.
№ | U, V | I, A | R, Ω | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
№ | U, V | I, A | R, Ω | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 

## Slide 10
ISHNI BAJARISH TARTIBI
7. ifoda orqali qarshilikning o‘rtacha qiymatini toping.
8. Natijalarni jadvalga yozing va xulosa chiqaring.

## Slide 11
Masala yechish namunasi
Uzunligi 100 m va ko‘ndalang kesimining yuzi 0,5 bo‘lgan aluminiy o‘tkazgich uchlaridagi kuchlanish 14 V berilganda shu simdan o‘tayotgan tok kuchi qanday bo‘ladi?

## Slide 12
Yechish
Berilgan:
= 100 m
S = 0,5 =
= 0,5•
U = 14 V
ρ = 0,028• Ωm
Topish kerak:
I = ?
Formulasi:
I = (1)
R (2)
(2) → (1)
I = (3)
Yechilishi:
I
Javob: I = 2,5 A

## Slide 13
Masala yechish namunasi
Uzunligi 20 m va ko‘ndalang kesimining yuzi 0,8 bo‘lgan nixrom o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 3 s ichida 18 C zaryad o‘tgan bo‘lsa, uning uchlariga qanday kuchlanish qo‘yilgan?

## Slide 14
Yechish
Formulasi:
U = IR (1)
I = (2)
R (3)
(2); (3) → (1)
U = (4)
Yechilishi:
Javob: U = 165 V
Berilgan:
= 20 m
S = 0,8 =
= 0,8•
t = 3 s
q=18 C
ρ = 1,1• Ωm
Topish kerak:
U = ?

## Slide 15
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
Darslikning 62-betida berilgan savollarga javob berish.

## Slide 16
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
Elektr lampaga “3,5 V va 0,26 A” deb yozib qo‘yilgan. Undan qanday fizik kattaliklarni bilish mumkin?
Akkumulatorlar qay tarzda ketma-ket qilib ulanadi?
Om qonuni formulasi qanday ifodalanadi?
Iste’molchining qarshiligi uning uchlaridagi kuchlanishga to‘g‘ri proporsional, undan o‘tayotgan tok kuchiga teskari proporsional deyish mumkinmi?