## Slide 1
FIZIKA
8- sinf

## Slide 2
Savol: “Rezistor” so‘zi qaysi tildan olingan va nima ma’noni bildiradi?
Javob: Lotincha “resisto” so‘zidan olingan bo‘lib “qarshilik” degan ma’noni bildiradi?
MUSTAHKAMLASH

## Slide 3
Savol: “Reostat” so‘zi qaysi tildan olingan va nima ma’noni bildiradi?
Javob: Yunoncha so‘z bo‘lib “reos” − “oqim” va “statos” − “qo‘zg‘almas” degan ma’nolarni bildiradi?
MUSTAHKAMLASH

## Slide 4
FIZIKA
AMALIY MASHG‘ULOT: REOSTAT YORDAMIDA TOK KUCHINI ROSTLASH

## Slide 5
MASHG‘ULOTNING MAQSADI
Reostat yordamida zanjirdagi tok kuchini o‘zgarishini o‘rganish.

## Slide 6
KERAKLI ASBOB VA JIHOZLAR
1. Tok manbai
2. Ampermetr
4. Rezistor
(R = 6 Ω)
5. Kalit
6. Ulovchi simlar
3. Reostat

## Slide 7
MASHG‘ULOTNI BAJARISH TARTIBI
1. Reostatning tuzilishiga diqqat bilan qarang va surgichi qanday vaziyatda eng katta qarshilikka ega bo‘lgan holatini aniqlang.

## Slide 8
MASHG‘ULOTNI BAJARISH TARTIBI
2. Rasmda tasvirlangan elektr zanjirni yig‘ing. Kalitni ochiq qoldiring. (64-rasm)

## Slide 9
MASHG‘ULOTNI BAJARISH TARTIBI
3. Tok manbaini tarmoqqa ulang.
5. Kalitni ulab ampermetr ko‘rsatkichi yozib olinadi. Olingan tok kuchining qiymati jadvalga yoziladi.
4. Tok manbaining iste’molchilarga kuchlanish beruvchi murvati 8 V holatiga qo‘yiladi.
6. Kalit uziladi. Surgichi siljitib reostatning qarshiligi biroz kamaytiriladi.

## Slide 10
MASHG‘ULOTNI BAJARISH TARTIBI
7. Kalit ulanadi. Olingan ampermetr ko‘rsatkichi yozib olinadi. Olingan tok kuchining qiymati jadvalga yoziladi.
Reostat surgichining holatlari | 1 | 2 | 3 | 4
Tok kuchi (A) |  |  |  | 
8. Reostat surgichini surib qarshilikni kamaytiramiz va natijalarni qayd qilamiz.
9. Olingan natijalar asosida o‘z xulosangizni yozing.

## Slide 11
Masala yechish namunasi
Ko‘ndalang kesim yuzi 0,1 bo‘lgan nixromdan elektr plitasining qizdirgichi yasalgan. Uning uchlariga 220 V kuchlanish berilganda undan 4 A tok o‘tdi. Qizdirgich uchun qanday uzunlikdagi sim olingan?

## Slide 12
Yechish
Berilgan:
S = 0,5 =
= 0,5•
U = 220 V
I = 0,5 A
ρ = 1,1• Ωm
Topish kerak:
= ?
Formulasi:
R (1) (2)
R = (3) (3) → (2)
= (4)
Yechilishi:
Javob: = 200 m

## Slide 13
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
Darslikning 64-betida berilgan savollarga javob berish.

## Slide 14
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
Reostat tuzilishini gapirib bering.
Reostatning elektr zanjiriga ulanish sxemasini chizing.
Tok kuchini rostlash deganda nimani tushunasiz?
O‘tkazilgan tajribaning elektr zanjir sxemasini daftaringizga chizing.