## Slide 1
FIZIKA
8-sinf

## Slide 2
MUSTAHKAMLASH
Tok manbai, elektr iste’molchi, kalit va ulovchi simlar.
Eng sodda elektr zanjirini nimalar tashkil qilar edi?
Zanjirda elektr toki hosil bo‘lishi va o‘tishi uchun u qanday holda bo‘lishi kerak?
U berk bo‘lishi kerak.
Zanjirdagi tok kuchi va kuchlanishni rostlash uchun qo‘llaniladigan asbob?
Reostat.
O‘tkazgichdagi tok kuchi va kuchlanish o‘zaro qanday bog‘langan?
To‘g‘ri proporsional.

## Slide 3
Savol: Elektr iste’molchilar deganda nimalar tushuniladi?
Javob: Televizor, radio, muzlatgich, elektr isitgich, dazmol va boshqa elektr asboblari.
MUSTAHKAMLASH

## Slide 4
FIZIKA
MAVZU: ISTE’MOLCHILARNI KETMA-KET ULASH

## Slide 5
ISTE’MOLCHILARNI KETMA-KET ULASH
Bundan buyon elektr iste’mol qiluvchilarni o‘tkazgich emas, iste’molchi deb yuritamiz. Odatda elektr zanjiriga bitta emas, bir nechta iste’molchilarni ulashga to‘g‘ri keladi. Bunda iste’molchilar o‘zaro ketma-ket yoki parallel holda ulanadi.

## Slide 6
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA TOK KUCHI
1
2

## Slide 7
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA TOK KUCHI
R − qarshilik
U − kuchlanish
I − tok kuchi

## Slide 8
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA TOK KUCHI
Ikkita lampochkani ketma-ket ulab, rasmda keltirilgan elektr sxemani yig‘aylik. Kalit ulanganda zanjirdan tok o‘tib lampochkalar yonadi.
(1)
(2)

## Slide 9
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA KUCHLANISH
Quyidagi rasmdagi elektr zanjir ulanganda 1-voltmetr 4 V ni 2-3-voltmetrlar 2 V ni ko‘rsatadi. Lampochkalar xiralashadi.
(3)
(4)

## Slide 10
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA KUCHLANISH
Om qonuniga binoan:
va
Yoki: (5)
Zanjirdagi to‘liq kuchlanish :

## Slide 11
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA QARSHILIK
Zanjirdagi to‘liq qarshilik R ga, ulardan o‘tayotgan tok kuchi I ga tengligidan foydalanib to‘liq kuchlanish U ni aniqlaymiz:
(6)
(5) va (6) ifodalarning o‘ng taraflarini tenglashtiramiz: bundan to‘liq qarshilikni aniqlaymiz:
(7)

## Slide 12
KETMA-KET ULANGAN ZANJIRDA QARSHILIK
Agar zanjirga n ta lampochka ketma-ket ulansa, u holda zanjirdagi o‘tkazgichlarning to‘liq qarshiligi quyidagicha bo‘ladi:
(8)

## Slide 13
MASALA YECHISH
Qarshiliklari 1 , 2 , 3 bo‘lgan uchta o‘tkazgich ketma-ket ulangan bo‘lib, ulardan 1 A tok o‘tmoqda. Har bir o‘tkazgichdagi kuchlanishni, zanjirning to‘liq qarshiligini va to‘liq kuchlanishini toping.

## Slide 14
Yechish
Berilgan:
Topish kerak:
Formulasi:
Yechilishi:
Javob:

## Slide 15
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
I. Darslikda berilgan “Iste’molchilarni ketma-ket ulash” mavzusini o‘qish.
II. 66- betdagi savollarga javob yozish.
III. 67- betdagi 11- mashqni bajarish.

## Slide 16: Qo‘shimcha masala

## Slide 17
Masala yechish namunasi
Ketma-ket ulangan ikkita o‘tkazgichdan 0,4 A tok o‘tmoqda. O‘tkazgichlarning qarshiliklari 5 va 10 bo‘lsa, har bir o‘tkazgich uchlaridagi kuchlanishni, zanjirning to‘liq qarshiligini va to‘liq kuchlanishini toping.
11-mashq (1)

## Slide 18
Yechish
Berilgan:
Topish kerak:
Formulasi:
Yechilishi:
Javob: