## Slide 1
FIZIKA
8-sinf

## Slide 2
MUSTAHKAMLASH
Savol: Spark avtomobilining quvvati 68 ot kuchiga teng, u necha vatt ga teng?
Javob: .

## Slide 3
FIZIKA
LABORATORIYA ISHI: ISTE’MOLCHI (LAMPOCHKA)NING ELEKTR QUVVATINI ANIQLASH
8-sinf

## Slide 4
ISHNING MAQSADI
Iste’molchining quvvatini tok kuchi va unga qo‘yilgan kuchlanish orqali aniqlash.

## Slide 5
KERAKLI JIHOZLAR
1. Tok manbai
2. Ampermetr
4. Iste’molchi
(lampochka)
3. Voltmetr
5. Ulovchi simlar
6. Kalit

## Slide 6
ISHNI BAJARISH TARTIBI
1. Tok manbai, iste’molchi − lampochka, ampermetr, voltmetr, kalitdan va ulovchi simlardan iborat elektr zanjirni yig‘ing.

## Slide 7
ISHNI BAJARISH TARTIBI
2. Yig‘ilgan elektr zanjir sxemasini chizing.
3. Kalit ulang va sekundomerni ishga tushiring.
4. Ampermetr va voltmetr ko‘rsatkichlarini aniqlang va jadvalga yozing.
5. formula bilan lampochkadagi tokning quvvatini hisoblang va jadvalga yozing.

## Slide 8
ISHNI BAJARISH TARTIBI
6. Kalitni uzing va ayni vaqtda sekundomer tugmasini bosib, uni to‘xtating. Lampochkaning qancha vaqt yonib turgan t vaqtini jadvalga yozing.
7. formula yordamida sarflangan elektr energiya miqdorini hisoblang. Natijani jadvalga yozing.

## Slide 9
ISHNI BAJARISH TARTIBI
8. Tajribani 3 marta takrorlang. Natijalar jadvalga yozing.
9. ifoda orqali lampochkaning o‘rtacha quvvatini hisoblang. Olingan natijani lampochkaga yozilgan quvvat bilan taqqoslang.

## Slide 10
ISHNI BAJARISH TARTIBI
10. Natijalarni tahlil qiling va xulosa chiqaring.
№ | I, A | U, V | P, W | , W | t, s | W, W•s
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
№ | I, A | U, V | P, W |  | t, s | W, W•s
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
MUSTAHKAMLASH
Savol: Iste’molchi tomonidan sarflangan elektr energiya W tokning bajargan ishiga teng deyish mumkinmi?
Sarflangan energiya miqdor jihatdan bajarilgan ishga teng.

## Slide 12
MUSTAHKAMLASH
Savol: Manbadagi kuchlanish oshirilganda yoki kamaytirilganda tok kuchi oshib kamayganligi uchun lampochkaning quvvati ham o‘zgarib boradimi?
Javob: O‘zgarmaydi.

## Slide 13
Masala yechish
220 V kuchlanishga ulangan lampochkadan 0,4 A tok o‘tmoqda. Tok 10 minut davomida qancha ish bajaradi?

## Slide 14
Yechish
Formulasi:
Yechilishi:
Javob:
Berilgan:
Topish kerak:

## Slide 15
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
I. Laboratoriya ishida lampochka quvvati katta bo‘lgan lampochka bilan almashtirilsa ampermetr va voltmetr ko‘rsatishi qanday o‘zgaradi?
II. Uyimizdagi televizor kuniga 3 soat ishlasa, sarf bo‘ladigan energiya uchun bir oy (30 kun) da qancha pul to‘lanishini hisoblang. Televizorning istemol quvvati 220 W