## Slide 1
FIZIKA
8-sinf

## Slide 2
Savol: O‘tkazgichlar ketma-ket ulanganda qaysi fizik kattaliklar bir xil bo‘ladi?
Javob: Tok kuchi
MUSTAHKAMLASH

## Slide 3
Savol: Ketma-ket ulangan o‘tkazgichlarning uchlaridagi kuchlanish nimaga teng?
Javob: Har bir iste’molchidagi kuchlanishlar yig‘indisiga teng.
MUSTAHKAMLASH

## Slide 4
Kuchlanish
Savol: O‘tkazgichlar parallel ulanganda qaysi fizik kattaliklar bir xil bo‘ladi?
MUSTAHKAMLASH

## Slide 5
Javob: Ortadi
1. Zanjirda qarshilik kamaytirilsa tok kuchi qanday o‘zgaradi?
2. Zanjirda kuchlanish kamaytirilsa tok kuchi qanday o‘zgaradi?
Javob: Kamayadi.
MUSTAHKAMLASH

## Slide 6
FIZIKA
MAVZU: MASALALAR YECHISH

## Slide 7
Masala yechish (1)
Elektr zanjiridagi kuchlanish 220 V. Zanjirga ulangan ikkita elektr lampasining har biri 240 Ω qarshilikka ega. Ularning o‘zaro ketma-ket ulangandagi tok kuchini toping?

## Slide 8
Yechish (1)
Berilgan:
Topish kerak:
Formulasi:
Yechilishi:
Javob:

## Slide 9
Masala yechish (2)
Qarshiligi 20 Ω va 40 Ω bo‘lgan rezistorlar (77-rasm) ketma-ket ulangan, Ampermetr va voltmetr ko‘rsatishini aniqlang. Bunda ampermetr qarshiligini juda kichik va voltmetr qarshiligini juda katta deb hisoblang?

## Slide 10
Yechish (2)
Berilgan:
Topish kerak:
;
Formulasi:
Yechilishi:
Javob: ;

## Slide 11
Masala yechish (3)
Qarshiliklari va bo‘lgan ikkita o‘tkazgich o‘zaro parallel ulangan bo‘lib, ularning uchlaridagi kuchlanish 12 V ga teng. Ularga ketma-ket ulangan qarshilikdagi tok kuchi va kuchlanishini toping.

## Slide 12
Yechish (3)
Berilgan:
Topish kerak:
;
Formulasi:
•
Yechilishi:
Javob: ;

## Slide 13
Masala yechish. 13- mashq (1)
Rasmda tasvirlangan elektr zanjirining A va B nuqtalar orasidagi to‘la qarshiligini hisoblang. Har bir rezistorning elektr qarshiligi 4 Ω ga teng.

## Slide 14
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
Qarshiliklar 20 Ω va 80 Ω bo‘lgan ikkita o‘tkazgich o‘zaro parallel ulangan bo‘lib, ularning uchlaridagi kuchlanish 48 V ga teng. Ularga ketma-ket ulangan uchinchi 5 Ω qarshilikdagi tok kuchi va kuchlanishini toping.

## Slide 15
MUSTAQIL BAJARISH UCHUN TOPSHIRIQ:
II. Sxemada berilgan rezistorlarning elektr qarshiligi , va ga teng. Agar zanjir uchlariga 12 V kuchlanish berilsa, ampermetr qanday qiymatni ko‘rsatadi?